漳浦金浦医院建设项目

竣工环境保护验收意见

2019年2月21日，漳浦金浦医院根据《漳浦金浦医院建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)，严格依照国家有关法律法规、《漳浦金浦医院建设项目环境影响报告书》和审批部门审批决定等要求，组织该项目竣工环境保护验收会议。参加会议的单位有：漳浦金浦医院（建设单位）、厦门三森达环境工程有限公司（环保设施实际施工单位）、厦门新绿色环境发展有限公司(环评单位)、漳州绿园环保技术咨询有限公司（报告编制单位）、厦门科仪检测技术有限公司(验收监测单位)、特邀专家2人。验收组现场检查了项目建设及配套环保措施等情况，听取建设单位对本项目建设及环境保护执行情况的介绍，监测单位对本项目竣工环保验收监测报告编制情况的介绍，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成如下现场检查意见：

# 一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

漳浦金浦医院建设项目位于福建省漳州市漳浦县绥安工业开发区黄仓工业园。其东面为他人厂房，西面是康华红木家具馆，南面为空地，北面是公路。项目所在地处于农村与工业混杂区域，区域人群较多，健康意识强，在此开办医疗机构可为附近人群提供优质的医疗服务。项目总投资2000万元，占地面积12660m2，其中环保投资60万。主要建设内容见表1。

表1项目工程组成一览表

| 工程 类别 | 名称 | 环评建设内容 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 6层医院综合大楼 | 占地面积为12660m2的6层医院综合大楼 | 与环评一致 |
| 公用 工程 | 供水 | 由市政自来水管网统一供给 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 由市政供电管网统一供给 | 与环评一致 |
| 环保 工程 | 废水 | 化粪池、医院污水处理站、污水管网 | 与环评一致 |
|  | 废气 | 食堂设置家用抽油烟机 | 与环评一致 |
|  | 噪声 | 设备采取减振、隔声、消声等措施以及通过距离衰减；院内设置禁止鸣笛以及减速标志低噪声污染 | 与环评一致 |
|  | 固废 | 生活垃圾定点收集，由环卫部门统一清运处理；医疗废物应分类收集，设置临时储存场所，并委托漳州市城市废弃物净化有限公司集中处置 | 与环评一致 |

- 建设过程及环保审批情况

漳浦金浦医院于2014年4月委托厦门新绿色环境发展有限公司编写了《漳浦金浦医院建设项目环境影响报告书》，并于2014年5取得了漳浦县环境保护局的批复（编号：浦环【2014】28号）

本项目于2014年10月建成投产。

(三)投资情况

项目环评中总投资2000万元，其中环保投资60万元。实际总投资与环评总投资一致。

(四)验收范围

本次验收针对漳浦金浦医院建设项目进行整体验收。

# 二、工程变动情况

根据现场踏勘，项目周边环境保护目标未发生变化。根据原环评报告及批复， 核对本次验收的内容，主体工程建设以及环保设施建设均与环评一致。

# 三、环境保护设施建设情况

# (一)废水

项目产生的废水主要有生活污水、医疗废水、食堂含油污水。项目食堂含油污水经隔油池处理后并入三级化粪池；生活污水与食堂含油污水经过三级化粪池处理后与医疗废水一同进入医院污水处理站进行处理，后由市政污水管道汇入漳浦县污水处理厂处理。

# (二)废气

# 项目目前主要大气污染源为污水处理站产生的恶臭和食堂油烟。

# ①恶臭

# 项目污水处理站池子设于地下，表面有水泥硬化形成道路，恶臭呈无组织排放。通过加强绿化建设来减少恶臭污染的影响。

# ②食堂油烟

# 项目食堂仅为值班人员日常餐饮使用，食堂就餐人数少，油烟产生量较小，设置家用抽油烟机处理后经专用排放烟道引至屋顶排放。

# （三）场界噪声

项目的噪声主要是来自于污水处理站鼓风机和水泵类等噪声设备以及周边公路交通噪声。

①设备噪声

项目设置独立的设备房，且在设备选型上选用低噪声的先进设备，安装减震垫片和吸音板，并且加强管理，保持设备良好运行状态，来减少噪声的污染。

②交通噪声

项目在周边设置禁止鸣笛及减速标志，以降低车辆行驶速度，由此降低道路交通噪声对本项目的影响。

# (四)固体废物

# 项目在运营过程中，所产生的固体废物主要为生活垃圾和医疗废物。生活垃圾定点收集，由环卫部门统一清运处理；医疗废物应分类收集，设置符合规范的危险废物仓库，并委托漳州市城市废弃物净化有限公司集中处置。

# 四、环境保护设施调试效果

# (一)污染物排放情况

# 1.废水

# 项目在运营过程中主要产生的废水主要有生活污水、食堂含油废水、医疗废水。食堂含油污水经隔油池处理后并入三级化粪池；生活污水与食堂含油污水经过三级化粪池处理后与医疗废水一同进入医院污水处理站进行处理（污水处理站采用H/O处理工艺），后由市政污水管道汇入漳浦县污水处理厂处理。经监测，项目废水排放符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表2标准限值。

# 2.废气

项目在运营过程中主要产生的废气来自于污水处理站产生的废气、备用发电机产生的废气以及食堂油烟废气。食堂就餐人数少，油烟废气产生量少，设置油家用抽油烟机处理后经专用排放烟道引至屋顶排放；备用发电机使用的频率极低，产生的废气极少，主要呈无组织排放；因此本次验收不对备用发电机产生的废气以及食堂油烟废气进行监测。项目污水处理站池子设于地下，表面有水泥硬化形成道路，恶臭呈无组织排放。通过加强绿化建设来减少恶臭污染的影响。经监测，污水处理站废气排放符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表三要求。

# 3.场界噪声

项目运营过程中主要噪声源为污水处理站水泵和鼓风机产生的噪声以及汽车进出噪声、鸣笛噪声。项目为污水处理站水泵和鼓风机等设备设置独立的设备房，并对设备采取减振、隔声、消声等措施降低设备噪声；院区设置减速标记以及禁止鸣笛标志，控制进出车辆车速以及鸣笛噪声。经监测，场界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

# 4.固体废物

项目主要固体废物有主要为生活垃圾和医疗废物。医疗废物应分类收集，设置符合规范的危险废物仓库，并委托漳州市城市废弃物净化有限公司集中处理。生活垃圾定点收集，交由环卫部门统一清运处理，在验收期间没有发生固体废物造成二次污染的现象。

# 工程建设对环境的影响

# 在验收监测期间，各类污染物排放均符合环评批复的要求。该项目工程建设对周边敏感目标影响不大。

# 验收结论

漳浦金浦医院建设项目环境保护验收环境保护手续基本齐全，在实施过程中总体能够按照环评文件及批复要求，配套相应的环保设施及措施，基本建立了环境管理制度，各类污染物能够按照环评批复的标准要求达标排放，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，不存在不得提出验收合格意见的情形。故认定本项目通过环保竣工验收。

- 后续要求

1、做好污水处理设施台账

2、增加柴油排气筒高度

3、医疗废物间的整改

4、柴油房水泥加固

5、加强对恶臭气体的监测

# 八、验收人员信息(见附件)

漳浦金浦医院

2019年 2月 21日