建设项目竣工环境保护

验收调查表

项目名称：平和县芦溪镇漳汀下坝水电站

委托单位：平和县芦溪镇漳汀下坝水电站

编制单位：漳州绿园环保技术咨询有限公司

2021年4月

目录

表1项目总体情况	- 1 -

表2调查范围、因子、目标、重点	- 2 -

表3验收执行标准	- 3 -

表4工程概况	- 4 -

表5环境影响评价回顾	- 8 -

表6环境保护措施执行情况	- 11 -

表7环境影响调查	- 12 -

表8环境质量及污染源监测	- 16 -

表9环境管理状况及监测计划	- 17 -

表10调查结论与建议	- 18 -

附件1平和县芦溪镇漳汀下坝水电站项目水质调查与分析	- 21 -

附件2平和县芦溪镇漳汀下坝水电站项目声环境现状调查与分析	- 24 -

附图1：项目地理位置图	- 27 -

附件1批复	- 30 -

附件2建设要求立项的批复	- 31 -

附件3营业执照	- 33 -

附件4检测报告	- 34 -

# 表1项目总体情况

| 建设项目名称 | 平和县芦溪镇漳汀下坝水电站 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平和县芦溪镇漳汀下坝水电站 |
| 法人代表 | 赖贤光 | 联系人 | 赖贤光 |
| 通信地址 | 平和县芦溪镇漳汀村下坝 |
| 联系电话 | 13799823782 | 邮编 | 363713 |
| 建设地点 | 平和县芦溪镇漳汀村下坝 |
| 项目性质 | 补办（新建） | 行业类别 | D4413 |
| 环境影响报告表名称 | 平和县芦溪镇漳汀下坝水电站 |
| 环境影响评价单位 | 厦门新绿色环境发展有限公司 |
| 初步设计单位 | / |
| 环境影响评价审批部门 | 漳州市平和生态环境局 | 文号 | / | 时间 | 2006.12.25 |
| 初步设计审批部门 | / | 文号 | / | 时间 | / |
| 环境保护设施设计单位 | 平和县芦溪镇漳汀下坝水电站 |
| 环境保护设施施工单位 | 平和县芦溪镇漳汀下坝水电站 |
| 投资总概算 | 489万元 | 其中：环境保护投资（万元） | 20 | 实际环境保护投资占总投资比例 | 4.09% |
| 实际总投资 | 489万元 | 其中：环境保护投资（万元） | 20 |  | 4.09% |
| 设计生产能力 | 720KW | 建设项目开工日期 | 2005年7月15日 |
| 实际生产能力 | 720KW | 投入试运行日期 | 2006年5月15日 |
| 项目建设过程简述（项目立项～ 试运行） | 2003年5月27日取得平和县发展计划局的批复《平和县发展计划局关于平和县芦溪镇漳汀下坝水电站建设项目要求立项的批复》（平计[2005]58号）；2006年12月20日委托厦门新绿色环境发展有限公司编制了《平和县芦溪镇漳汀下坝水电站环境影响评价报告表》，同年12月25日通过了漳州市平和生态环境局的审批。 工程于2005年7月15日动工，于2006年5月15日投入试运行。 |

# 表2调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 水环境：库区及电站尾水排放下游50m。 声环境：施工区及周边200m区域。 大气环境：施工区及周边200m区域。 生态环境：坝址至发电厂尾水汇水口约3000m河段的水生生态环境及外延200m的陆域生态环境。 |
| --- | --- |
| 调查因子 | （1）水环境：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类等。 （2）声环境：等效连续A声级Leq。 （3）固废：一般固废及生活垃圾。 （4）生态环境：工程占地、植被及动植物、鱼类及保护、水土流失、植被恢复。 |
| 环境 敏感 目标 | 本项目无须迁移人口，根据项目所处的环境特征，确定溪水水质、和水中的水生生物及其生态环境为本项目的环境保护目标。经现场调查与有关部门的核实，现工程内无珍稀野生保护动物，未发现文物古迹及文保单位，无重大旅游资源分布，也没有重要的政治经济设施。 |
| 调查重点 | 本次调查的重点是水电站建设造成的生态环境影响、水环境影响、声环境影响，分析已有的环保措施有效性，并提出相关的补救措施建议。 工程实际建设内容和工程变更情况，明确工程是否发生重大变更。 工程建设期和试运行期环境保护措施的落实情况，重点关注水环境保护措施的落实情况、生态流量下泄落实情况及保障措施等。 工程建设期和运行期出现的公众强烈反映的环境问题。 工程建设期和运行期的环境保护投资落实情况。 |

# 表3验收执行标准

| 环境 质量 标准 | 声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准、 水环境：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 废水：生活污水经三级化粪池处理后用于周边菜地林地灌溉，不外排。 |
| 验收调查依据 | 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护部第13号令） 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）； 《建设项目竣工环境验收技术规范-生态影响类》（HJ/T394-2007）; 《建设项目竣工环境保护验收技术规范-水利水电》（HJ464-2009）； 《排污许可管理办法（试行）》（国家环境保护部第48号令）； 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（国家环境保护部第11号令）； 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号、环办环评[2018]6号）； 《平和县芦溪镇漳汀下坝水电站环境影响评价报告表》，厦门新绿色环境发展有限公司，2007.6.6。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 项目为非污染生态类项目，管理人员生活污水经处理后用于绿化，其中污染物COD、氨氮暂不纳入总量控制范围。 |

# 表4工程概况

| 项目名称 | 平和县芦溪镇漳汀下坝水电站 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 平和县芦溪镇漳汀村下坝（北纬24.46807°，东经116.99741°）项目地理位置图见附图1 |
| 工程规模、工程组成及布置、工程特性参数等，附必要的工程布置图： 平和县芦溪镇漳汀下坝水电站工程为V等小型水电站，坝址以上流域面积39.75km2，电站工程主要建筑物有拦河坝、引水系统、厂房和升压站等。坝址以上集水面积39.75km2，河道长度10.3km，河道坡降34.4%，电站装机容量1×400+1×320kw，设计水头61m，设计流量1.45m3/S，多年平均发电量260万kw.h，年利用小时数3611h。 ①拦河坝 拦河坝位于秀芦溪下游河段，芦溪秀兴水电站尾水下游出，坝址处于岩石裸露地段，河谷狭窄。拦河坝为浆砌条石拱坝，设计坝高2.0m，坝顶宽0.6m，坝底宽1.0m，坝顶弧长42m，中心角110°，坝顶自由溢流，右岸坝端设进水闸门与引水渠道连接。 ②引水系统 引水系统由进水口、引水渠道、渡槽、前池和压力管道组成。 引水渠道沿山布置，渠道长1.6km，设计流量1.45m3/s，采用梯形断面，渠底宽1.60m，渠顶宽2.4m，渠高2.1m，坡降i=1/1000。渡槽采用石拱渡槽，渡槽长40m，槽身底宽为2.2km，高为1.5m，纵坡i=1/500。 ③压力前池 前池长18.7m，宽3.5m，高3.3m，进水室长4.2m，宽1.7m，高3.0m。前池段设有二道拦污栅，并设有溢水堰、排砂孔、检修闸门与工作闸门各一道。 ④压力管道 压力管道采用钢板焊接而成，管径90cm，管壁厚8mm，管道总长135m，管床由排水沟、支墩、镇墩、台阶等组成。 ⑤电站厂房及升压开关站 水电站厂房为地面式厂房，采用单层钢筋混凝土砖混结构，长18m，宽8.0m，高7.0m。厂房内安装HL120/D88-WJ-50、HL120/D88-WJ-42型水轮机，配套发电机为SFW400-6/850、SFW320-6/850型各一台，水轮发电机组智能化控制设备为YKF-800、YKF-1000各一面。升压开关站布置在厂房后侧，便于布设母线，运行维护，面积为6×3米，安装S9-500KVA/10.5kv,S9-400KVA/10.5kv升压变压器各一台，配套高压避雷器、熔断器等。 二、工程特性 表4-1项目工程特性表 序号 项目 单位 环评设计 现状 备注 一 工程位置 / 工程地点：平和县芦溪镇下坝 所在河流：芦溪水域 二 水文 1 秀芦溪全流域集雨面积 km2 45.4 45.4 2 坝址以上集雨面积 km2 39.75 39.75 3 多年平均径流量 万m3 3975 3975 4 大坝设计洪水流量 m3/s 335.17 335.17 5 大坝校核洪水流量 m3/s 455.69 455.69 二 拦河坝（砌石拱坝） 1 坝高 m 2 2 2 坝顶弧长 m 42.0 42.0 3 坝顶宽 m 0.6 0.6 4 坝底宽 m 1.0 1.0 三 引水系统 1 渠道长 km 1.6 1.6 2 渠道底宽 m 1.6 1.6 3 渠道顶宽 m 2.4 2.4 4 渠道高 m 2.1 2.1 5 设计流量 m3/s 1.45 1.45 6 压力管道长 m 135 135 7 管径 cm 90 90 8 管壁厚 m 8 8 四 厂房 1 厂房尺寸 m 18×8 18×8 五 水轮发电机组 1 水轮机型号 / HL120/D88-WJ-50 HL120/D88-WJ-42 HL120/D88-WJ-50 HL120/D88-WJ-42 2 发电机型号 / SFW400-6/850 SFW320-6/850 SFW400-6/850 SFW320-6/850 3 水轮发电机组智能化控 / YKF-800 YKF-1000 YKF-800 YKF-1000 六 升压站 1 升压站尺寸 m 6×3 6×3 2 变压器型号 / S9-500KVA/10.5kv S9-400KVA/10.5kv S9-500KVA/10.5kv S9-400KVA/10.5kv 七 工程量 1 挖方 m3 9720 9720 2 浆砌石方 m3 2200 2200 3 砼 m3 500 500 4 钢材、钢筋 t 36 36 5 水泥 t 410 410 6 木材 m3 25 25 八 工程效益指标 1 装机容量 Kw 1×400+1×320kw 1×400+1×320kw 2 保证出力 Kw 396 396 3 多年平均发电量 Kw·h 260 260 4 设计水头 m 61 61 5 设计流量 m3/s 1.45 1.45 6 年利用小时 h 3611 3611 7 单位千瓦投资 元/Kw 5000 5000 8 单位千瓦时投资 元/Kw·h 1.38 1.38 9 总投资 万元 360 360 |
| 三、实际工程量及工程建设变化情况,说明工程变化原因 根据工程设计资料、环评文件及现场调查，工程实际建设工程内容与工程量与设计时保持一致不存在水电建设项目重大变动。项目具体工程量见表4-1工程特性表。 项目的运行方式、运行工艺流程（附流程图） 建设项目采用蓄水—引水—水轮机组—发电机组—开关站—输电线路—变电站的生产流程进行发电及电力输送，通过水能转变为电能而后输送至电网的方式，实现发电及输、变电过程。根据工程运行特点，工程运行是个蓄水、发电的过程，工程运行期污染物主要为水轮机发电机运转产生的噪声、维修期间产生的固体废物以及电站管理人员产生的少量生活废水。项目发电工艺流程见下图。 图4-1生产工艺流程及产污环节图 五、工程占地及移民搬迁情况 本工程淹没土地及占用土地主要为国林地和荒草地，其场地平整及土石开挖将主体工程施工区植被全部破坏，弃渣堆放将压站一定数量的植被，临时施工区、砂石料场等地将使占地范围内植被受破坏。本项目占用的山坡地较少，本项目水电站建设对土地资源、森林资源利用的影响较小。本项目区域内，无移民需要安置。 六、工程环境保护投资明细 本目环境保护投资包括水质保护、空气质量保护、噪声防护、人群健康保护和环境保护管理及生态保护等，环评中项目总投资489万元，环评环保投资20万元，约占总投资的4.09%。实际实施过程中总投资与环评设计总投资一致。 七、与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 1、施工期 工程施工期间产生的废水、废气、噪声随着施工期结束而消除，废石弃土主要通过土石方平衡减少消除其影响，本工程弃渣场的植被基本恢复，永久占地的地表基本硬化、绿化，临时占地经过对年，植被重新覆盖，水土流失现象消除。 运营期 ①水环境影响：职工生活污水经过化粪池处理后用于周边林地、菜园浇灌，对周边地表水水质影响较小。 ②声环境影响：电站运行的设备经安装减震垫、厂房隔声后，且验收范围内没有居民和需要特别保护的动物等，因此不扰民，对环境的影响较小。 ③固体废物影响：电站运行后主要的固废为生活垃圾，生活垃圾集中收集后由环卫部门及时清运至垃圾卫生填埋场进行处置，因此固体废物对周边环境影响不大。 ④生态环境影响：经调查，周边植被有常绿阔叶林、针阔混交林、竹林、灌木等，验收期间内未发现需要特别保护的植被和动物，区域内的水生生物均不属于国家重点保护的物种。 |

# 表5环境影响评价回顾

一、环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、电磁、固废等） 本章节内容引用《平和县芦溪镇漳汀下坝水电站》环境影响报告表章节“八、评价结论”内容。 8.1.评价结论 根据对平和县芦溪漳汀下坝水电站平和县芦溪漳汀下坝水电站在环境保护方面的分析后，得出如下结论： （1）、产业政策分析结论 发展农村小水电替代燃料，解决全国农村用电的政策，符合福建省水力发电发展规划。该项目采取各种有效措施，合理利用水力资源，防治环境污染和生态破坏，为国家鼓励发展农村小水电替代燃料，符合国家产业政策和环保产业政策。 （2）、选址合理性分析结论 平和县芦溪漳汀下坝水电站工程主要以发电为主，位于平和县芦溪镇漳汀村下坝。从地形、地质、经济、环保等方面进行分析，确定项目选址符合《农村水电站开发规划选点导则》（征求意见稿）规定的要求，选址基本合理。 （3）、区域环境现状结论 项目区域噪声、水环境及大气环境现状均符合区域环境功能区划的要求。 （4）、环保措施可行性结论 项目通过采取有效的污染防治措施，其正常运营过程产生的各项污染物均可达标排放。 （5）、环境影响结论 项目工程属于山区，距离村庄较远，工程周围区域没有需要特别保护的野生动植物、风景名称区、遗迹等环境保护目标。项目工程施工及运营过程产生的水土流失、废水、噪声、废渣等污染物。由于项目工程量小、施工期短。在施工及运营过程严格采取有效的防治措施，确保污染达标排放。项目工程施工及运营过程对周围环境的影响是可以接受的。 （6）、清洁生产结论 水电是一种洁净、可再生能源，在生产发电时没有消耗水资源，损耗的是从山上流下来的丰富的水力资源，在混合式发电工艺中，不会产生环境的污染，所以说水力发电是符合清洁生产的。 8.2对策建议 （1）油料仓库应远离河岸，并采取隔油等防渗措施，严禁将废油等有害物倒入水。 （2）应选用低噪声型施工设备，尽可能降低噪声扰民影响。 （3）职工生活燃料采用清洁燃料，职工食堂餐饮油烟应安装油烟净化装置。生活污水可经加大化粪池容量和停留时间后用于周边绿化或农灌。 （4）搞好职工食堂和办公场所及宿舍区的环境卫生管理和清洁消毒工作。搞好厕所卫生，对生活垃圾和污水进行无害处理，积极消灭四害，加强饮用水净化和消毒处理防止中毒性疾病发生。 （5）水库蓄水前应严格按照（DL/T5064-1996)中有关规定做好清库工作，严格消毒，经上级各有关部门验收合格后方能下闸蓄水。应落实完善清库验收过程中遗留下来的环境问题，确保运营期水库水质达到GB3838-2002IⅢI类标准。防止尔后水质富营养化。 （6）电站发电设备应选用低噪声机电设备，并采取减震隔声降噪声措施，确保厂界噪声达到GB12348-90I类标准昼间55dB，夜间45dB。 （7）绿化环境厂区和生活服务区的绿化面积应大于30%坝址两肩坡地裸露地及堆料场、弃渣场应恢复绿化，防止青山挂白影响景观。 （8）应加强大坝安全监测与管理和库岸失稳的维护。抗洪期间应严防死守，做好雨情、洪情监测预测，适时泄洪削峰，防范环境地质灾害和杜绝垮坝失事等环境风险的发生。 （9）加强水库环境汇水区的水源涵养林建设和生态林建设，禁止砍伐树木，杜绝开山取石采土等破坏森林植被。应把水库沿岸100m范围内的护岸林建设作为重点保护对策。 8.3总结论 平和县芦溪漳汀下坝水电站工程周围区域，目前环境质量总体较好。该建设项目为非污染生态工程，为水资源可再生利用的清洁能源生产项目。该项目大坝造址符合坝体安全要求。该项目在建设过程中占用的部分土地，砍伐植被，造成的水土流失，可通过采取相应环境保护措施和加强环境管理进行污染防治，实现达标排放，满足总量控制要求，把对环境不利的影响减小到最低允许限度，从生态环境保护角度分析论证，该项目为可行。

二、各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 本章节内容引用《平和县芦溪镇漳汀下坝水电站》环境影响报告表批复内容。 该建设项目现已建成投运，属补办手续。根据有关部门批复文件、意见及本环评报告结论，鉴于该项目装机规模较小、工程量相对较少、项目建设地点不在环境敏感区内、对环境影响较小，且无周边不良环境反映，为完善环保管理工作，在全面落实环评提出的各项环保措施的前提下，经我局研究，原则同意补办手续。同时要求：进一步完善生态环境保护工作和污染防治设施；严格执行水土保持方案，防止水土流失；对在原开发建设过程中废弃土地整治和受损的生态系统要进行修复，做好植被恢复工作；并应做好自然生态系统的保护和资源开发生态保护工作；严格按水利部门调度科学利用水资源，确保下游生活、生产用水，并确保足够下泄流量；美化、绿化厂区及库区；制定应急度汛计划，确保安全；在规定时间内到环保部门补办生态保护和污染防治措施等环保竣工验收手续。

# 表6环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 措施的执行效果及 未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设 计 阶 段 | 生态影响 | / | / | / |
|  | 污染影响 | / | / | / |
|  | 社会影响 | / | / | / |
| 施 工 期 | 生态影响 | 严格遵照国土资源、林业、规划部门制定的红线范围进行施工活动 | 施工期未跨越相关部门制定的红线范围 | 项目措施均得到落实，从生态恢复情况来看，效果良好。 |
|  | 污染影响 | 废水：施工废水经多级沉淀池沉淀后循环使用，施工生活污水经过胃动力污水处理装置处理达标后排放，汽车和机械设备冲洗废水应隔油-沉淀达标后排放； 废气：采用先进的施工设备，采用清洁施工作业，抑制扬尘抑尘施工道路及弃渣场经常喷淋洒水，防止尘土飞扬，职工生活燃料采用清洁燃料； 噪声：选用低噪声型施工设备，加强设备日常维护，避免噪声对周围环境的影响； 固体废物：生活垃圾由环卫部门及时清运至垃圾卫生填埋场进行处理。 | 施工期已结束，经走访调查，施工期间基本落实施工期环保措施，没有造成环境污染。 |  |
|  | 社会影响 | 项目库区没有农田、不涉及搬迁移民区域内无景观和文物保护目标 | 项目库区没有农田、不涉及搬迁移民区域内无景观和文物保护目标 |  |
| 运营期 | 生态影响 | 进一步采取水土保持措施在建设期实施后，使运营期的水土流失得到优先控制 | 运营期变电房和库区周边均有种植适宜当地发展的水果和树木 | 已落实 |
|  | 污染影响 | 废水：水库蓄水前，应落实并完善清库验收过程中遗留下来的环境问题，防止水水质富营养化。 噪声：电站发电设备应选用低噪声机电设备，并采取减震隔声降噪措施。 固体废物：严格按照固体废物规范化管理要求，对固体废物进行分类收集和处置。运营期生活垃圾由环卫部门统一处置 | 1、废水：水库蓄水前，已落实并完善清库验收过程中遗留下来的环境问题，运行期职工生活污水经过化粪池处理后用于周边绿化灌溉，不外排； 2、噪声：发电设备选用低噪声机电设备，同时采取减震隔声降噪的措施。 3、固体废物：生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 | 已落实 |
|  | 社会影响 | / | / | / |

# 表7环境影响调查

| 施 工 期 | 生态影响 | 根据现场踏勘，工程占地面积不大，主要为发电厂房用地。项目建设破坏少量植被，工程建设损失的植被主要是人工植被、次生灌木林和杂草等，没有原始森林资源破坏。根据调查，损失植被主要是果林、杂草等，在当地及芦溪两岸分布较为广阔，且项目地处农村地区，工程施工对土壤和植被造成的破坏较小；施工期临时占地及时恢复植被；现场调查没有发现明显的水土流失现象及景观破坏，即采取相应的防护措施后，工程施工期对生态环境影响较小。没有发生生态影响及水土流失现象。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | 项目2006年5月已经完成施工，根据调查，没有发生相关的污染事件。 |
|  | 社会影响 | 工程建设没有占用农田面积，工程建设不涉及库区移民，无发生不利的社会影响。 |
| 运 营 期 | 生态影响 | 水生生态环境的影响 ①鱼类资源的影响 引水式电站是在河流坡降陡的河段上筑已堤坝取水，通过人工修建的引水道（渠道、隧洞、管道）引水到河段下游，集中落差进行发电；本项目属引水电站。这种电站统筹会产生长度不等的脱水或减水段。特别是枯水期见，往往会造成大坝至电站段河流断流，这对河流水生生态产生重大影响，尤其对河道水生生物生产非常不利。断流会阻碍鱼类的洄游通道和流域上下游同种鱼类之间的生物种质交流。本电站已运行多年，装机容量为720KW，电站通过采取在坝下右测设置生态水放水管并配闸阀，河道水量不足时停止发电等措施，可保证最小生态下泄流量，确保全面不产生脱水段和减水段，从而对河流水生生态环境及鱼类的生存环境影响降至最低。 ②河流生态系统的影响 水电开发过程中，伴随减、脱水段的形成，生物群落随生境变化发生自然选择、演替，形成一种新的平衡。项目的开发，下游水量减少，直接造成下游河流生态系统减小，甚至是消失。 本项目已在坝下右侧设置了两支农田灌溉用水管和河道生态水放水管并配闸阀，且在河道水量不足时立即采取停止发电等措施，可保证最小生态下泄流量，保证河流常年有水流，经采取上述生态保护措施后电站运行对下游河流生态系统的影响较小，不会改变原有的河流生态系统。 陆生生态环境的影响 ①陆生植物的影响 水库的建设对植被的直接影响主要来自于施工、水库淹没等活动，通过水土保持设施的实施，可以改善植被的立地条件，有利于植物群落的正向演替，从而保护水土资源，减少自然灾害的发生，项目运行后，因地制宜种植符合当地特色的植被，选用当地优势物种，避免林相单一，维护生态多样性，因此本项目运行对陆生植物影响不大。 ②陆生动物的影响 本项目区域无大型兽类分布，兽类以农田草灌动物为主，主要是一些小型兽类，受施工扰动，动物将迁徙到附近的同类生态环境，库区附近林地的鸟类受噪声和废气等干扰，也会迁徙它处。水库建成后，库区将淹没陆栖种类的部分栖息场所、库区现有陆生动物少，且同类生态环境在附近光有分布，在库区附近易找到同类生态环境，另外陆生动物迁徙能力强，且库区范围不大，因此本项目运行对陆生动物种群和数量影响不大。 最小下泄流量 根据《福建省环境保护局关于进一步规范流域综合规划环境影响评价工作的通知》（闽环监函[2007]25号）中的有关内容，各水电站最小下泄流量建议采用该文推荐二的公示进行估算，其公示为： 最小下泄生态流量=维持水生生态系统稳定所需最小流量+供水流量。 根据《漳州市韩江水系（500km2以下）流域综合规划报告》中核定数据，本项目最小下泄流量为0.138m3/s |
|  | 污染影响 | 噪声 本项目噪声污染源主要为水轮发电机设备运行时产生的噪声。 本项目于2021年3月1日~2021年3月2日委托福建闽晋南检测技术有限公司对发电厂房四周进行噪声监测，监测结果见表7-1 表7-1电站厂界噪声监测结果一览表 检测点位 检测日期 检测结果 dB(A) 厂区东侧1# 2021.3.1 昼间 60 夜间 50 厂区北侧2# 昼间 60 夜间 50 厂区南侧3# 昼间 60 夜间 50 厂区西侧4# 昼间 60 夜间 50 厂区东侧1# 2021.3.2 昼间 60 夜间 50 厂区北侧2# 昼间 60 夜间 50 厂区南侧3# 昼间 60 夜间 50 厂区西侧4# 昼间 60 夜间 50 根据表7-1监测结果表明：发电机厂房四周昼间、夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此，本项目运行产生的噪声对周边影响较小。 废气 本项目电站以水力发电，无废气产生，电站运行对大气环境无影响。 废水 本项目职工人数为1-2人，生活污水产生量较小，生活污水经过化粪池处理后用于周边菜地灌溉施肥，不外排，因此生活污水不会对周边地表水产生影响。 为了更好的了解项目建设对梨坑溪的影响，本项目于2021年3月1日~2021年3月2日委托福建闽晋南检测技术有限公司对项目坝头库区上游30-50米处以及发电房尾水排放处断面进行水质监测，监测结果见表7-2。 表7-2地表水水质检测结果一览表 断面点位 坝头库区上游30-50m处 电房尾水排放处 检测时间 2021.3.1 2021.3.2 2021.3.1 2021.3.2 检测指标 检测结果 pH（无量纲） 7.12-7.28 7.21-7.38 7.09-7.43 7.22-7.39 水温（℃） 24.1 24.7 24.4 24.6 溶解氧（mg/L） 8.43 8.36 8.25 8.41 化学需氧（mg/L） 12 13 16 16 五日生化需氧量（mg/L） 3.2 3.2 3.6 3.7 氨氮（mg/L） 0.048 0.044 0.059 0.059 总氮（mg/L） 0.39 0.44 0.55 0.50 总磷（mg/L） 0.13 0.12 0.17 0.14 石油类（mg/L） 0.02 0.02 0.03 0.03 高锰酸盐指数（mg/L） 1.3 1.3 1.4 1.5 根据表7-2检测结果表明，各检测断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域水质标准，因此电站运营对周边地表水环境影响较小。 固体废物 项目运营产生的固体废物主要为职工人员生活垃圾以及设备维修产生部分废机油。 生活垃圾经过集中收集后，交由环卫部门统一清运处置；目前项目产生部分的废机油均用于设备润滑，能够机械自身消纳，不外排，待废机油量大后应存放于危废间，交由有资质单位进行处理。 |
|  | 社会影响 | 电站发电一定程度上解决了当地电力供应紧张的现状，增加了地方财政税收，对地方经济有一定的贡献，对社会负面影响较小。 |

# 表8环境质量及污染源监测

| 项目 | 监测时间 监测频次 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | / | / | / | / |
| 水 | 监测时间： 2021.3.1-2021.3.2 监测频次：监测一期、连续两天采样，每天3次 | 坝头库区上游30-50米处以及发电房尾水排放处 | pH、水温、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类 | 符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
| 气 | / | / | / | 无大气污染，未作监测 |
| 声 | 监测时间： 2021.3.1-2021.3.2 监测频次：监测一期、连续两天采样，每天昼间夜间各1次 | 发电厂房四周各1个点 | 等效连续A声级Leq | 符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 电磁 振动 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 表9环境管理状况及监测计划

一、环境管理机构设置（分施工期和运行期） 施工期设置1人负责工程环保管理，目前施工期已结束。运营期有电站运行人员进行管理。

二、环境监测能力建设情况 施工期间，因影响范围仅限于施工工地，施工单位及时采取各种措施消除影响，未对施工时产生影响的气、声的监测进行记录，施工期间没有发生污染事件。 运营过程中主要污染物为水电机组运行机械噪声以及工作人员产生的生活污水和生活垃圾。周围无噪声敏感点，项目由电站运行人员做为环保管理人员，负责电站内生活污水处理设施的运行情况，不得随意排入库区；生活垃圾定期清理，防止蚊蝇滋生。定期委托有资质的监测部门进行监测，观测期达标情况。 本电站无环境监测资质，环境监测均委托有资质单位进行监测。

三、环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况 无。

四、环境管理状况分析与建议 本项目施工单位为平和县芦溪漳汀下坝水电站，由法人达标赖贤光全面负责工程建设期各项管理工作，包括职工环境教育培训及现场环境污染与生态破坏督查、整改落实等。并设立专门的临时环境保护管理机构，机构的职责是：贯彻执行环境保护法规和标准，组织制定工程环境保护管理规章制度，组织进行环保设施的建设与运行操作学习，制定并组织实施施工期的环境保护规划，检查监督环保设施的运行情况，防止环境污染。 运营期由电站运行人员负责区内的环保工作。 虽目前水电站运行良好，管理到位，但仍需要加强环保意识及环境管理力度。具体建议如下： 定期对水电站工作人员进行环保宣传，防止对环境造成影响； 制定监测计划，加强运行期生活污水、生活垃圾管理监测工作，一旦发现问题及时采取措施。

# 表10调查结论与建议

一、调查结论 根据平和县芦溪漳汀下坝水电站项目环境保护验收监测和调查结果，该项目在建设实施过程和运营中，基本按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，较好的落实了环评报告和环评批复之意见中要求的环保设施和措施。 、生态环境影响调查结论 本项目厂房及其他永久性占地破坏的自然景观主要是河滩、黄坡地灯，景观价值较低电站建设对景观资源的影响较小。电站的建设对工程区内动物栖息地及活动范围产生一定程度的影响，但因动物具有主动趋避性，且工程区外存在大量适生环境，可容纳迁移的动物种群栖息，工程区内减少的动物可能植迁往工程区外生存。所以工程建设虽然会造成局部区域内的动物种类及数量减少，但对大范围区域内的种类及数量影响较小。工程建设及运营阶段，未造成河段内鱼类大幅度减少，项目建设对河段内及下游河段的鱼类生境的影响较小。 本项目占用林地面积不大，其次为河流水面，对土地资源利用的影响甚微，因此工程建设对当地生态环境影响较小。 根据调查问询，在工程施工建设过程中，工程施工未引起大面积严重水土流失，水土保持工程基本完好，发挥了防治因工程建设引发水土流失的作用，基本上控制了因工程建设而造成的水土流失，工程对生态环境造成的破坏和影响已基本得到了恢复，达到水土流失防治目标。 （2）、水环境影响调查结论 根据现状监测结果，各监测断面指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准要求，水质良好；职工生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌施肥，对周边水环境影响较小。 （3）、声环境影响调查 本次调查对平和县芦溪漳汀下坝水电站项目发电厂房四周厂界的噪声进行检测，根据检测结果，厂界四周噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，对周边环境影响较小。 （4）、固体废物影响调查 项目运营产生的固体废物主要为职工人员生活垃圾以及设备维修产生部分废机油。 生活垃圾经过集中收集后，交由环卫部门统一清运处置；目前项目产生部分的废机油均用于设备润滑，能够机械自身消纳，不外排，待废机油量大后应存放于危废间，交由有资质单位进行处理。验收调查期间会发现垃圾随意倾倒的现象发生，因此本项目固体废物对周边环境影响较小。 二、不得提出验收合格意见情形对比 序号 《办法》规定不得提出验收合格意见的情形 调查评价结果 1 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； 无此情形 2 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； 污染物达标排放 3 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的； 无此情形 4 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； 生态已经恢复 5 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； 本项目未纳入排污许可管理 6 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； 无分期建设 7 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； 未受处罚 8 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； 内容无缺项、遗漏，结论明确 9 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 无此情形 三、总结论 根据平和县芦溪镇漳汀下坝水电站项目环境保护验收监测和调查结果表明，该项目在建设实施过程和运营中不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条不得提出验收合格意见的 9 条情形，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，较好的落实了环评报告表和环评批复意见中要求的环保设施与措施；该项目的建成运营在生态环境保护、水环境保护方面，基本符合国家的有关要求；在充分落实报告表提及建议和措施的基础上，保证了保脱水区间的生产、生态环境用水，项目建设符合竣工环境保护验收条件。 四、建议 1、加强项目绿化日常维护和保养，做好隔音降噪设施的维护。 2、加强水库库区的清洁，定期打捞库区和进水口的落叶、残渣。 3、加强废油的储存及管理，废油使用量少，应及时转移。

# 附件1平和县芦溪镇漳汀下坝水电站项目水质调查与分析

为更详细了解项目建设运行后水电站地表水水质状况，在已有资料的基础上，委托福建闽晋南检测技术有限公司于2021年3月1-2日在水库坝前30-50m处及发电房尾水排放处2个断面进行了水质监测分析。

## 1.1验收监测质量保证措施

为保证验收监测结果的准确可靠，监测期间的样品采集、运输和保存均按照《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）技术规定实施。所有参加监测的技术人员均持证上岗，使用经计量部门检定合格并在有效试用期内的仪器。按要求采集10%的平行密码样、分析标准样和室内平行样。采样记录、分析结果和监测报告，按规定进行以及审核。

## 1.2监测时间、监测断面及监测点位布设

1.2.1监测时间

监测时间：2021年3月1-2日

1.2.2采样频次

监测一期、连续两天采样，每天1次。

1.2.3监测项目

监测项目包括：pH、水温、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类

1.2.4监测断面及监测点位

设置的监测断面和点位见表1-1，具体点位图见监测报告附图。

表1-1监测点位设置一览表

| 断面编号 | 断面位置 |
| --- | --- |
| 1# | 水库坝前30-50m处 |
| 2# | 发电房尾水排放处 |

1.2.5参照标准和分析方法

项目地表水水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值；具体分析方法见表1-2。

表1-2水质现状监测项目与分析方法一览表

| 检测项目 | 方法标准号 | 方法名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | pH值 | GB 6920-1986 | 玻璃电极法 | / |
|  | 水温 | GB 13195-1991 | 温度计或颠倒温度计测定法 | 0.2℃ |
|  | 溶解氧 | HJ 506-2009 | 电化学探头法 | / |
|  | 化学需氧量 | HJ 828-2017 | 重铬酸盐法 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | HJ 505-2009 | 稀释与接种法 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | GB 11893-1989 | 钼酸铵分光光度法 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 | HJ 636-2012 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 0.05mg/L |
|  | 石油类 | HJ 970-2018 | 紫外分光光度法 | 0.01mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | GB 11892-1989 | 酸性高锰酸钾法 | 0.5mg/L |

1.2.6监测结果

水质检测结果表1-3。

表1-3 地表水水质检测结果汇总

| 断面点位 | 坝头库区上游30-50m处 | 电房尾水排放处 |
| --- | --- | --- |
| 检测时间 | 2021.3.1 | 2021.3.2 | 2021.3.1 | 2021.3.2 |
| 检测指标 | 检测结果 |
| pH（无量纲） | 7.12-7.28 | 7.21-7.38 | 7.09-7.43 | 7.22-7.39 |
| 水温（℃） | 24.1 | 24.7 | 24.4 | 24.6 |
| 溶解氧（mg/L） | 8.43 | 8.36 | 8.25 | 8.41 |
| 化学需氧（mg/L） | 12 | 13 | 16 | 16 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.7 |
| 氨氮（mg/L） | 0.048 | 0.044 | 0.059 | 0.059 |
| 总氮（mg/L） | 0.39 | 0.44 | 0.55 | 0.50 |
| 总磷（mg/L） | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.14 |
| 石油类（mg/L） | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

1.3水质影响分析

1.3.1施工期水质影响

由于施工期已结束，缺乏施工期的监测数据，无法了解施工期水电站水污染影响程度。但根据项目区居民及相关回访，没有施工期水污染的现象发生。

1.3.2验收期

从检测结果可以看出：

各个监测断面pH、水温、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准要求，因此水质现状较好，项目运营期未对梨坑溪水环境造成污染，但还应加强水电站管理。

## 1.4水环境质量变化分析

1.4.1环评期库区水质

本项目环评时期无断面的水质监测数据，经查阅《漳州市地表水环境功能区划》，本项目芦溪漳汀下坝溪水环境功能区划为III类，水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水质标准。

1.4.2施工期库区水质

由于施工期已结束，缺乏施工期的监测数据，无法了解施工期库区水污染影响程度。但根据项目区相关调查，没有施工期水污染的现象发生。

1.4.3验收时库区水质

根据本次监测的结果见表1-3，据综合分析监测数据，平和县芦溪镇漳汀下坝水电站运行至今水质总体变化不大，可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应的Ⅲ类水质标准要求。在今后的运营中继续加强管理，加强水质跟踪监测。

## 1.5废水排放及处理调查

经现场调查了解，项目目前废水主要为职工生活污水，由于生活污水产生量极少，生活污水经化粪池处理后用于厂区内菜地的灌溉，不向水体排放。

## 1.6建议

（1）在流域两侧附近的村庄加强环保宣传，合理使用化肥、农药，减少地表汇流中营养元素对水体的影响。

（2）加强运行期水质监测工作，一旦发现问题及时采取措施。

# 附件2平和县芦溪镇漳汀下坝水电站项目声环境现状调查与分析

为更详细了解项目建设运行后水电站地表水水质状况，在已有资料的基础上，委托福建闽晋南检测技术有限公司于2021年3月1-2日在发电机房四周进行噪声检测。

## 2.1验收监测质量保证措施

为保证验收监测结果的准确可靠，监测期间按照GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中环境噪声监测要求实施。所有参加监测的技术人员均持证上岗，使用经计量部门检定合格并在有效试用期内的仪器。监测记录、分析结果和监测报告，按规定进行以及审核。

## 2.2监测时间及监测点位布设

2.2.1监测时间

监测时间：2021年3月1-2日

2.2.2监测频次

监测一期，每个监测点位每日监测一次，每日昼、夜间各一次。

2.2.3监测项目

等效连续A声级Leq。

2.2.4监测点位

声环境验收监测点位布设和采样按照GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中环境噪声监测要求进行电机房四周各设置一个监测点位，具体位置见下图。

图2-1 噪声检测点位示意图

2.2.5监测结果

发电机厂房噪声检测结果见下表2-1。

表2-1 厂界噪声检测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 厂区东侧1# | 2021.3.1 | 昼间 | 60 |
|  |  | 夜间 | 50 |
| 厂区北侧2# |  | 昼间 | 60 |
|  |  | 夜间 | 50 |
| 厂区南侧3# |  | 昼间 | 60 |
|  |  | 夜间 | 50 |
| 厂区西侧4# |  | 昼间 | 60 |
|  |  | 夜间 | 50 |
| 厂区东侧1# | 2021.3.2 | 昼间 | 60 |
|  |  | 夜间 | 50 |
| 厂区北侧2# |  | 昼间 | 60 |
|  |  | 夜间 | 50 |
| 厂区南侧3# |  | 昼间 | 60 |
|  |  | 夜间 | 50 |
| 厂区西侧4# |  | 昼间 | 60 |
|  |  | 夜间 | 50 |

## 2.3噪声影响分析

2.3.1施工期噪声影响

由于缺乏施工期的监测数据，无法了解施工期噪声污染影响程度。但根据项目区居民及有关村民回访，没有施工期噪声污染的现象发生。

2.3.2验收期噪声影响

从检测结果可以看出：各个监测点位均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准的要求。

## 2.4声环境质量变化分析

施工期无噪声监测资料，根据本次监测的结果，现状声环境质量良好。在今后的运营中加强管理，确保设备正常运营，并加强噪声跟踪监测。

## 2.5噪声污染及处理调查

经现场调查了解，项目噪声主要为发电机组设备运行时产生的噪声，由于发电设备经过发电机房墙体隔声及空间距离逐步衰减后，对周边环境影响较小。

## 2.6建议

- 在闸坝区域加强环保宣传，合理使用引水发电设备；

- 加强运行期噪声监测工作，一旦发现问题及时采取措施。

# 附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边环境示意图

附图3项目现状图

# 附件1批复

# 附件2建设要求立项的批复

附件3营业执照

附件4检测报告

# Text boxes

蓄水

引水

水轮机组

发电机组

输电线路

变电站

供电

噪声

本项目