建设项目竣工环境保护

验收调查表

项目名称：平和县芦溪镇西新村上块水电站

委托单位：平和县芦溪镇西新村上块水电站

编制单位：漳州绿园环保技术咨询有限公司

2022年11月

# 表1项目总体情况

| 建设项目名称 | 平和县芦溪镇西新村上块水电站 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平和县芦溪镇西新村上块水电站 |
| 法人代表 | 陈明权 | 联系人 | 陈明权 |
| 通信地址 | 福建漳州市平和县芦溪镇西新村石门 |
| 联系电话 | 13306961239 | 邮编 | 363713 |
| 建设地点 | 福建漳州市平和县芦溪镇西新村石门 |
| 项目性质 | 新建 | 行业类别 | D4413 |
| 环境影响报告表名称 | 平和县芦溪镇西新村上块水电站 |
| 环境影响评价单位 | 漳州绿园环保技术咨询有限公司 |
| 初步设计单位 | / |
| 环境影响评价审批部门 | 漳州市平和生态环境局 | 文号 | 漳平环评审【2022】表27号 | 时间 | 2022.11.7 |
| 初步设计审批部门 | / | 文号 | / | 时间 | / |
| 环境保护设施设计单位 | 平和县芦溪镇西新村上块水电站 |
| 环境保护设施施工单位 | 平和县芦溪镇西新村上块水电站 |
| 投资总概算 | 526.4万元 | 其中：环境保护投资（万元） | 4.5 | 实际环境保护投资占总投资比例 | 0.85% |
| 实际总投资 | 526.4万元 | 其中：环境保护投资（万元） | 4.5 |  | 0.85% |
| 设计生产能力 | 820KW | 建设项目开工日期 | / |
| 实际生产能力 | 820KW | 投入试运行日期 | 2006年12月 |
| 项目建设过程简述（项目立项～ 试运行） | 平和县芦溪镇西新村上块水电站于2022年9月委托漳州绿园环保技术咨询有限公司编制了《平和县芦溪镇西新村上块水电站环境影响评价报告表》，同年12月18日通过了漳州市平和生态环境局的审批（漳平换评审【2022】表27号）。取水地点为平和县芦溪镇西新三溪坑与西新枋桥坑的河道上；取水用途为发电取水；取水量为881万m3/年；水源类型为江河；退水地点为西新枋桥坑坑尾；退水方式为明渠排放。 |

# 表2调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 水环境：库区及电站尾水排放下游50m。 声环境：施工区及周边200m区域。 大气环境：施工区及周边200m区域。 生态环境：坝址至发电厂尾水汇水口约3000m河段的水生生态环境及外延200m的陆域生态环境。 |
| --- | --- |
| 调查因子 | （1）水环境：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类等。 （2）声环境：等效连续A声级Leq。 （3）固废：一般固废及生活垃圾、危险废物。 （4）生态环境：工程占地、植被及动植物、鱼类及保护、水土流失、植被恢复。 |
| 环境 敏感 目标 | 本项目无须迁移人口，根据项目所处的环境特征，确定溪水水质、和六种的水生生物及其生态环境为本项目的环境保护目标。经现场调查与有关部门的核实，现工程内无珍稀野生保护动物，未发现文物古迹及文保单位，无重大旅游资源分布，也没有重要的政治经济设施。 |
| 调查重点 | 本次调查的重点是水电站建设造成的生态环境影响、水环境影响、声环境影响，分析已有的环保措施有效性，并提出相关的补救措施建议。 工程实际建设内容和工程变更情况，明确工程是否发生重大变更。 工程建设期和试运行期环境保护措施的落实情况，重点关注水环境保护措施的落实情况、生态流量下泄落实情况及保障措施等。 工程建设期和运行期出现的公众强烈反映的环境问题。 工程建设期和运行期的环境保护投资落实情况。 |

# 表3验收执行标准

| 环境 质量 标准 | 声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准、 水环境：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 废水：生活污水经三级化粪池处理后用于周边菜地林地灌溉，不外排。 |
| 验收调查依据 | 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护部第13号令） 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）； 《建设项目竣工环境验收技术规范-生态影响类》（HJ/T394-2007）; 《建设项目竣工环境保护验收技术规范-水利水电》（HJ464-2009）； 《排污许可管理办法（试行）》（国家环境保护部第48号令）； 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（国家环境保护部第11号令）； 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号、环办环评[2018]6号）； 《平和县芦溪镇西新村上块水电站环境影响评价报告表》，漳州绿园环保技术咨询有限公司，2022.09。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 项目为非污染生态类项目，管理人员生活污水经处理后用于绿化，其中污染物COD、氨氮暂不纳入总量控制范围。 |

# 表4工程概况

| 项目名称 | 平和县芦溪镇西新村上块水电站 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 福建漳州市平和县芦溪镇西新村石门，项目地理位置图见附图1 |
| 工程规模、工程组成及布置、工程特性参数等，附必要的工程布置图： 本项目位于平和县芦溪镇西新村石门，是芦溪支流秀芦溪（属于韩江流域）上的一座小型水电站。电站坝址以上集雨面积15.0k㎡，设计水头155m，设计引用流量0.499m³/s，装机总容量820kw，多年平均发电量264万kW·h，年利用小时数3220h。项目装有2台水轮发电机组，装机容量1×500+1×320kw。 表4-1 项目组成情况表 工程内容 建设内容 实际情况 ，主体工程 拦水工程 拦河坝为二处，一处位于西新三溪坑，为浆砌块石重力坝，坝顶河谷宽为28.0m，坝高3.5m，坝底厚2.5m，坝顶厚1.0m；另一处位于西新枋桥坑，拦河坝为浆砌块石重力坝，坝顶河谷宽为22m，坝高3.2m，坝底厚2.4m，坝项厚1.0m，两坝端各设一个进水闸门与渠道连接。 与环评一致 引水工程 渠道沿山布置，渠道总长1.7km，考虑渠道渗漏等损失，设计过水流量为0.6m³/s，砌石渠采用矩形断面，纵坡i=1/1000，n=0.02，渠底宽1. 20m，过水深0.80m，超高0.3m。 土渠采用梯形断面i=1/1000，n=0. 025，m=1:l，渠底宽b=0.8m，过水深0.80m，超高0.3m，渠顶宽3.0m。 与环评一致 压力前池与压力管道 前池进水室宽1.2m，长3.0m，前室宽3. 5m，长8m，水深2.8m，前池设有二道拦污栅，并设有排砂孔和检修闸门和工作闸门各一道。 压力管道采用中板焊接钢管分两段布置，管内径分别为650mm和700mm，钢板厚8m，管道总长1050m，管床由排水沟、支墩、镇墩、台阶等组成。 与环评一致 发电厂房及升压站 该站厂房位于西新枋桥坑坑尾处，为引水式地面厂房，厂房采用单层砖砼结构，屋面为钢筋砼，厂房净长为14.15m，净宽为6.5m，高度为5.6m，机组间距5.5m，厂房内安装XJE-W- -50A/1X10.5型及XJEW-50A/1X8.5型水轮机，配套发电机为SFW5006/850型及SFW320-6/740型各一台，3KSF-500/21型及KSF-320/21型控制盘各一面。 变压开关站布置在厂房左侧，进出线和运行巡视便利，面积为5.5X6m，装S9-1250/10.5KV变压器一台，以及高压避雷器、高压熔断器等设备。 与环评一致 辅助工程 办公生活区 发电厂房西侧设置办公生活区，供项目员工食住 与环评一致 检修间 设置于发电房内 与环评一致 环保工程 生态环境 河坝渠道进水口处设置水量控制闸门，保证生态流量（电站坝址处最小生态下泄流量0.05m3/s）的不间断下泄 与环评一致 生活污水 经化粪池处理后用于林地灌溉，不外排 与环评一致 固废 拦河坝上堆积砂石定期清理；废机油以及废变压器油集中收集后交由有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门定期清运处理 与环评一致 表4-2 项目工程特性一览表 序号 名称 单位 数量 备注 实际情况 1 坝址以上集雨面积 km2 15 与环评一致 2 多年平均流量 万m3 1522.5 3 大坝设计洪峰流量（P=3.33%） m3/s 132.2 4 大坝校核洪峰流量（P=0.5%） m3/s 193.0 5 正常高蓄水位 m 793.5 6 调节性能 无调节 7 装机容量 kw 820 1×500+1×320kw 8 保证出力 kw 223 9 多年平均发电量 万kwh 264 10 设计水头 m 155 11 设计流量 m3/s 0.499 12 坝型 浆砌块石重力坝 13 最大坝高 m 3.5 14 输水渠道 型式 矩形砌石渠 15 尺寸（宽×高） m 1.20×1.10 16 设计引水流量 m3/s 0.6 17 长度 m 1700 18 厂房型式 地面式 19 主厂房面积 ㎡ 14.15×6.5 20 水轮机 XJE-W-50A/1×10.5 XJE-W-50A/1×8.5 21 发电机 SFW500-6/850 SFW320-6/740 22 升压站主变 S9-1250/10.5 23 工程量 合计 万m³ 3.73 24 其中：土石方开挖 万m³ 2.625 25 洞挖石方 万m³ 0.5806 26 砼 万m³ 0.052 27 浆砌石 万m³ 0.4724 28 钢材、钢筋 吨 126 29 水泥 吨 528 30 木材 m³ 30 31 炸药 吨 2.5 32 发电站静态投资 万元 526.4 33 年均发电量 万kwh 264 34 单位千瓦投资 元/kw 6859 35 单位千瓦小时投资 元/kwh 2.13 36 总投资 万元 526.4 |
| 三、实际工程量及工程建设变化情况,说明工程变化原因 根据工程设计资料、环评文件及现场调查，工程实际建设工程内容与工程量与设计时基本保持一致，不存在构成水电建设项目重大变动。项目具体工程量见表4-1工程特性表。 项目的运行方式、运行工艺流程（附流程图） 项目电站发电采用拦水坝拦水引水，通过明渠将水引到压力前池，得到水头，水流通过压力管道进入水轮机，将其水势能变为机械能，再将机械能通过发电机变为电能，电能通过变压器调整输送到电网。整个生产过程不会改变水的物化性质。项目发电工艺流程见下图。 图4-1生产工艺流程及产污环节图 产污环节说明： 废水：项目运营过程中废水主要为员工的生活污水； 废气：项目生产过程中无生产废气产生，其废气主要为食堂油烟； 噪声：发电厂房内的设备噪声； 固废：坝前浮渣、废机油、废变压器油与生活垃圾。 五、工程占地及移民搬迁情况 本工程永久占地91.975平方米，主要包括发电厂房，以及蓄水引水工程。本电站主库区无淹没良田，不用移民。因此本工程不涉及移民搬迁的情况。 工程平面布置图详见附图2。 六、工程环境保护投资明细 本目环境保护投资包括水质保护、空气质量保护、噪声防护、人群健康保护和环境保护管理及生态保护等，环评中项目总投资526.4万元，环评环保投资4.5万元，环保投资约占总投资的0.85%。实际实施过程中总投资与环评设计总投资一致。 七、与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 1、施工期 工程施工期间产生的废水、废气、噪声随着施工期结束而消除，废石弃土主要通过土石方平衡减少消除其影响，本工程弃渣场的植被基本恢复，永久占地的地表基本硬化、绿化，临时占地经过对年，植被重新覆盖，水土流失现象消除。 运营期 ①水环境影响：职工生活污水经过化粪池处理后用于周边林地浇灌，对周边地表水水质影响较小。 ②声环境影响：电站运行的设备经安装减震垫、厂房隔声后，且验收范围内没有居民和需要特别保护的动物等，因此不扰民，对环境的影响较小。 ③固体废物影响：电站运行后主要的固废为工作人员的生活垃圾，生活垃圾集中收集后由环卫部门及时清运至垃圾卫生填埋场进行处置，项目发电机组每年进行一次大修，检修过程中将产生少量废机油以及废变压器油，属于危险废物（HW08，代码900-214-08），集中收集暂存危废间，委托有资质单位处置。因此固体废物对周边环境影响不大。 ④生态环境影响：经调查，周边植被有常绿阔叶林、针阔混交林、竹林、灌木等，验收期间内未发现需要特别保护的植被和动物，区域内的水生生物均不属于国家重点保护的物种。水电站在闸坝闸墩中埋设管道并配闸阀，通过闸阀向下游放水，保证生态下泄流量为0.05m3/s。 |

# 表5环境影响评价回顾

一、环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、电磁、固废等） 本章节内容引用《平和县芦溪镇西新村上块水电站水电站》环境影响报告表章节“结论”内容。 结论： 平和县芦溪镇西新上块水电站项目的建设符合所属的流域综合规划，工程占地不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，工程占地面积小，不涉及淹没和安置问题，选址合理。设计的环境问题少；本项目的运行过程产生的污染物较少，对周围环境的影响较小，可满足环境功能要求；本电站一根据“一站一策”改造方案完成整改，再认真落实报告表提出的各项环境保护及生态保护措施，保证最小下泄流量，从环保角度考虑，本项目可行。

三、各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 本章节内容引用《平和县芦溪镇西新村上块水电站》环境影响报告表批复内容。 平和县芦溪镇西新村上块水电站: 你单位报送的《平和县芦溪镇西新村上块水电站建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉，经研究，现批复如下: 项目基本情况。项目位于福建省漳州市平和县芦溪镇西新村石门，总投资 526.4万元，属引水式径流开发水电站。引用的溪流为芦溪支流秀芦溪，电站坝址以上集雨面积15.0km2，最高坝高3.5m。电站装机容量为820kw，设计流量0.499m/s，设计水头155m，多年平均发电量264万千瓦时，年利用小时数3220h，年取水量为881万m2。 项目于2006年建设且稳定运营多年，符合《漳州市韩江水系(500km2以下)流域综合规划报告汇编》(2018年)、《漳州市韩江水系(500km2以下)流域综合规划环境影响报告书》要求。 二、项目应严格执行环境保护“三同时”制度，落实报告表提出的各项环保措施及污染物排放标准，确保各项污染物稳定达标排放和环境安全。根据报告表结论，项目在严格落实报告表提出的各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度，我局原则同意该项目环境影响报告表的评价内容和结论。 三、项目主要污染物排放标准与控制要求 1、运营期生活污水项目员工生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1中旱作标准后，用于周边林地灌溉，不外排。 2、运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1的2类标准。 3、运营期一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单的规定。 4、严格执行报告表提出的各项污染物排放标准。其它污染物排放应严格按照国家有关法律法规政策执行。污染物排放标准如有更新应执行新标准。 5、加强生态放水管理，确保项目电站最小生态下泄流量为0.05m/s，并安装生态流量在线监控设备，以维护河道水生态环境，保护下游河流正常生态功能的完整性。 6、加强流域水生生态和水环境保护，建立健全环境跟踪监测体系，严格落实环境影响报告表提出的各项保护措施，加强管理，减少环境风险。 四、严格按照《建设项目环境保护管理条例》要求，及时开展竣工环境保护验收等各项环保手续。 五、今后建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目的环境影响评价文件。 六、请你单位在收到批复后一个月内将经批复的环境影响报告表、污染监测计划和方案等有关材料上传福建省生态环境亲清服务平台，并接受漳州市平和县生态环境保护综合执法大队监督检查。

# 表6环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 措施的执行效果及 未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设 计 阶 段 | 生态影响 | / | / | / |
|  | 污染影响 | / | / | / |
|  | 社会影响 | / | / | / |
| 施 工 期 | 生态影响 | 严格遵照国土资源、林业、规划部门制定的红线范围进行施工活动 | 施工期未跨越相关部门制定的红线范围 | 项目措施均得到落实，从生态恢复情况来看，效果良好。 |
|  | 污染影响 | 1、废水：①混凝土拌和场冲洗废水 施工期混凝土拌和系统用水量为3.2m3/d，废水按0.9的产生系数考虑，则施工期混凝土拌和场废水产生量为 2.88m3/d，废水中主要污染物是SS、pH。类比同类工程实测值，混凝土拌和场生产废水中pH值约10，SS浓度 4000mg/L。经计算，混凝土拌合场冲洗废水中SS产生量为0.01t/d。此部分废水经沉淀池处理后回用于施工生产，不外排。 ②车辆冲洗废水 本工程施工期运输车辆冲洗废水产生量约为3m3/d，该类废水主要污染物为SS和石油类，其中石油类浓度为6mg/L～20mg/L，SS浓度为200mg/L～1000mg/L，本次核算以废水石油类浓度为20mg/L，SS浓度为1000mg/L计，经计算，工程施工期运输车辆冲洗废水石油类产生量为0.00006t/d，SS产生量0.003t/d。车辆冲洗废水经隔油沉砂池处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 ③生活污水 项目施工高峰人员约30人，施工高峰期生活污水排放量为2.7m3/d，污染物产生浓度约为：COD 400mg/L，BOD5 200mg/L，SS 250mg/L，NH3-N 35mg/L。项目施工人员分散租住在周边村庄，不设置施工营地，施工人员生活污水纳入周边村庄的既有污水处理系统进行消纳。 2、废气：（1）施工扬尘 施工扬尘主要来自：①引水明渠、发电厂房等构筑物的土石方开挖土方开挖、堆放、回填产生的扬尘；②运输建材砂土的漏洒、道路运输扬尘等；③弃渣等由于堆积、装卸操作以及风蚀作用等造成的扬尘。在各种扬尘中，车辆行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60%以上。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，施工扬尘影响范围在 200m 以内，以下风向100m内影响较明显。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、建筑材料等，若堆放时被覆不当或装卸运输时散落，也都能造成施工扬尘，影响范围也在100m左右。 （2）运输车辆及作业机械尾气 施工机械和运输车辆所排放的尾气，施工机械和运输车辆的燃料为柴油，所产生的尾气中主要污染物有CO、THC、NOx。施工机械和运输车辆作业均为露天作业，地面空气流动性大，扩散能力强，上述机械排放的尾气难于聚集，很快便扩散，故施工机械和运输车辆所排放的尾气对环境影响较小。 3、噪声：选用低噪声型施工设备，加强设备日常维护，避免噪声对周围环境的影响； 4、固体废物：生活垃圾由环卫部门及时清运至垃圾卫生填埋场进行处理。 | 施工期已结束，经走访调查，施工期间基本落实施工期环保措施，没有造成环境污染。 |  |
|  | 社会影响 | 项目库区没有农田、不涉及搬迁移民区域内无景观和文物保护目标 | 项目库区没有农田、不涉及搬迁移民区域内无景观和文物保护目标 |  |
| 运营期 | 生态影响 | 进一步采取水土保持措施在建设期实施后，使运营期的水土流失得到优先控制 | 运营期变电房和库区周边均有种植适宜当地发展的水果和树木 | 已落实 |
|  | 污染影响 | 废水：本项目属于引水式电站，不形成水库，因此对周围地表水环境影响不大，项目在运营过程中配有1~2人管理，工作人员产生的生活污水经过旱厕处理后用作农肥，不外排。 噪声：电站发电设备应选用低噪声机电设备，并采取减震隔声降噪措施。 固体废物：严格按照固体废物规范化管理要求，对固体废物进行分类收集和处置。运营期生活垃圾由环卫部门统一处置 | 1、废水：本项目属于引水式电站，不形成水库，因此对周围地表水环境影响不大，项目在运营过程中配有1~2人管理，工作人员产生的生活污水经过旱厕处理后用作农肥，不外排。； 2、噪声：发电设备选用低噪声机电设备，同时采取减震隔声降噪的措施。 3、固体废物：生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 | 已落实 |
|  | 社会影响 | / | / | / |

# 表7环境影响调查

| 施 工 期 | 生态影响 | 根据现场踏勘，工程占地面积不大，主要为发电厂房用地。项目建设破坏少量植被，工程建设损失的植被主要是人工植被、次生灌木林和杂草等，没有原始森林资源破坏。根据调查，损失植被主要是杂草、灌木等，在当地及秀芦溪两岸分布较为广阔，且项目地处农村地区，工程施工对土壤和植被造成的破坏较小；施工期临时占地及时恢复植被；现场调查没有发现明显的水土流失现象及景观破坏，即采取相应的防护措施后，工程施工期对生态环境影响较小。没有发生生态影响及水土流失现象。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | 项目2006年已经完成施工，根据调查，没有发生相关的污染事件。 |
|  | 社会影响 | 工程建设没有占用农田面积，工程建设不涉及库区移民，无发生不利的社会影响。 |
| 运 营 期 | 生态影响 | 水生生态环境的影响 （1）对水生生态资源的影响 引水式电站是在河流坡降陡的河段上筑一低坝（或无坝）取水，通过人工修建的引水道(渠道、管道)引水到河段下游，集中落差进行发电；本项目属引水式电站。这种电站通常会产生长度不等的脱水或减水段。特别是在枯水期，往往造成大坝至电站段河流断流，这对河流水生生态产生重大的影响，尤其对河道水生生物生长非常不利。断流会阻碍鱼类的洄游通道和流域上下游同种鱼类之间的生物种质交流（同种鱼类被分离而各自生活在上游和下游，不利于杂交而容易发生近亲繁殖）。 项目所处的秀芦溪（韩江流域）水域水生生物主要为藻类及水生维管束植物及浮游动物、底栖动物及极少量的鱼类，鱼类品种主要为鲤鱼、鲫鱼等，部分河段有蟹、鳖等爬行类动物以及蚬、河蚌、螺丝，没有涉及到重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场，珍稀、洄游鱼类也不多见（即不涉及鱼类三场一通道）。 项目建设已完成多年，该河段已形成新的生态系统，本电站通过坝下石缝自然下泄并配闸阀方式放水测流来保证下泄生态流量，并在坝头处安装流量仪以及摄像头，已与芦溪镇水利工作站联网监控，实时摄取下泄流量图像，河道水量不足时停止发电等措施，可保证最小生态下泄流量，确保全年不产生脱水段和减水段，从而对河流水生生态环境及鱼类的生存环境的影响降至最低。 （2）对河流生态系统的影响 水电开发过程中，伴随减、脱水段的形成，生物群落随生境变化发生自然选择、演替，形成一种新的平衡。项目的开发，下游水量减少，直接造成下游河流生态系统减小，甚至是消失。 电站采取在坝下石缝自然下泄并配闸阀和最小下泄流量设施及河道水量不足时停止发电等措施，可保证最小生态下泄流量，保证河流常年有水流，经采取上述生态保护措施后电站运行对下游河流生态系统的影响较小，不会改变原有的河流生态系统 陆生生态环境的影响 （1）对陆生植物的影响 项目建设过程中，不可避免对项目构筑物沿线植被造成一定的破坏，本项目已建成多年，项目构筑物沿线植被已基本恢复。 （2）对陆生动物的影响 ①对两栖及爬行动物的影响 电站拦水坝的建设，原有河道的水生生境发生改变，因项目建设拦水坝较小，不存在回水段，基本未改变拦水坝上游水文情况，对两栖及爬行类动物的生存和繁殖条件不发生改变。对于脱水河段，由于水体面积的减少，陆地面积的增大，低等动物孳生减少，影响两栖及爬行类动物的生存和繁殖。两栖及爬行类动物生物量的减少，也将通过食物链影响到以其为食的其它动物的种群数量。 运营期间，为避免产生脱水河段，本电站通过坝下石缝自然下泄并配闸阀方式放水测流来保证下泄生态流量，并在坝头处安装流量仪以及摄像头，已与芦溪镇水利工作站联网监控，实时摄取下泄流量图像，河道水量不足时停止发电等措施，可保证最小生态下泄流量，保证河流常年有水流，从而对两栖及爬行动物的影响较小。 ②对兽类的影响 电站拦水坝建设改变了拦水坝下游水生生境，对陆域生境影响有限，因此，对于具有较大活动空间的兽类动物来说，电站建设对其栖息地和觅食地影响较小。 最小下泄流量 根据《福建省环境保护局关于进一步规范流域综合规划环境影响评价工作的通知》（闽环监函[2007]25号）中的有关内容，各水电站最小下泄流量建议采用该文推荐二的公示进行估算，其公示为： 最小下泄生态流量=维持水生生态系统稳定所需最小流量+供水流量。 根据《漳州市韩江水系（500km2以下）流域综合规划报告》中核定数据，本项目最小下泄流量为0.05m3/s |
|  | 污染影响 | 噪声 本项目噪声污染源主要为水轮发电机设备运行时产生的噪声。 本项目于2021年3月1日~2021年3月2日委托福建闽晋南检测技术有限公司对发电厂房四周进行噪声监测，监测结果见表7-1 表7-1电站厂界噪声监测结果一览表 检测点位 检测日期 检测结果 dB(A) 场界东侧1m 2021.3.1 昼间 50 夜间 41 场界南侧1m 昼间 48 夜间 42 场界西侧1m 昼间 48 夜间 39 场界北侧1m 昼间 50 夜间 42 场界东侧1m 2021.3.2 昼间 50 夜间 40 场界南侧1m 昼间 49 夜间 39 场界西侧1m 昼间 48 夜间 38 场界北侧1m 昼间 47 夜间 39 根据表7-1监测结果表明：发电机厂房四周昼间、夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此，本项目运行产生的噪声对周边影响较小。 废气 本项目电站以水力发电，无废气产生，电站运行对大气环境无影响。 废水 本项目职工人数为1-2人，生活污水产生量较小，生活污水经过化粪池处理后用于周边菜地灌溉施肥，不外排，因此生活污水不会对周边地表水产生影响。 为了更好的了解项目建设对秀芦溪的影响，本项目于2021年3月1日~2021年3月2日委托福建闽晋南检测技术有限公司对项目坝头库区上游30-50米处以及发电房尾水排放处断面进行水质监测，监测结果见表7-2。 表7-2地表水水质检测结果一览表 监测时间 监测点位 监测项目 单位 检测结果 Ⅲ类标准值 第一次 第二次 第三次 2021.3.1 坝头库区上游30-50m处 pH / 7.39 7.27 7.34 6～9 水温 ℃ 17.9 18.1 18.0 / 溶解氧 mg/L 8.27 8.19 8.22 ≥5 化学需氧量 mg/L 9 8 9 ≤20 五日生化需氧量 mg/L 2.1 1.8 2.2 ≤4 氨氮 mg/L 0.043 0.040 0.038 ≤1.0 总氮 mg/L 0.13 0.12 0.15 ≤1.0 总磷 mg/L 0.04 0.03 0.01 ≤0.2 石油类 mg/L 0.04 0.03 0.02 ≤0.05 高锰酸盐指数 mg/L 1.5 1.4 1.3 ≤6 发电房尾水排放处 pH / 7.43 7.40 7.19 6～9 水温 ℃ 18.6 18.2 18.6 / 溶解氧 mg/L 8.12 8.15 8.19 ≥5 化学需氧量 mg/L 11 10 11 ≤20 五日生化需氧量 mg/L 2.4 2.1 2.3 ≤4 氨氮 mg/L 0.051 0.054 0.059 ≤1.0 总氮 mg/L 0.28 0.28 0.27 ≤1.0 总磷 mg/L 0.09 0.07 0.07 ≤0.2 石油类 mg/L 0.04 0.02 0.03 ≤0.05 高锰酸盐指数 mg/L 1.6 1.5 1.4 ≤6 2021.3.2 坝头库区上游30-50m处 pH / 7.12 7.16 7.14 6～9 水温 ℃ 18.1 18.6 18.2 / 溶解氧 mg/L 8.20 8.18 8.24 ≥5 化学需氧量 mg/L 11 10 9 ≤20 五日生化需氧量 mg/L 2.5 2.1 2.2 ≤4 氨氮 mg/L 0.040 0.046 0.035 ≤1.0 总氮 mg/L 0.16 0.20 0.11 ≤1.0 总磷 mg/L 0.04 0.02 0.01 ≤0.2 石油类 mg/L 0.03 0.01 0.02 ≤0.05 高锰酸盐指数 mg/L 1.4 1.4 1.4 ≤6 发电房尾水排放处 pH / 7.18 7.18 7.19 6～9 水温 ℃ 18.4 18.6 18.4 / 溶解氧 mg/L 8.07 8.12 8.09 ≥5 化学需氧量 mg/L 9 10 10 ≤20 五日生化需氧量 mg/L 2.9 2.2 2.4 ≤4 氨氮 mg/L 0.048 0.062 0.064 ≤1.0 总氮 mg/L 0.27 0.27 0.26 ≤1.0 总磷 mg/L 0.08 0.09 0.06 ≤0.2 石油类 mg/L 0.04 0.02 0.02 ≤0.05 高锰酸盐指数 mg/L 1.4 1.8 1.8 ≤6 根据表7-2检测结果表明，各检测断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域水质标准，因此电站运营对周边地表水环境影响较小。 固体废物 项目运营产生的固体废物主要为职工人员生活垃圾以及设备维修产生部分废机油。 生活垃圾经过集中收集后，交由环卫部门统一清运处置；目前项目产生部分的废机油均用于设备润滑，能够机械自身消纳，不外排，待废机油量大后应存放于危废间，交由有资质单位进行处理。 |
|  | 社会影响 | 电站发电一定程度上解决了当地电力供应紧张的现状，增加了地方财政税收，对地方经济有一定的贡献，对社会负面影响较小。 |

# 表8环境质量及污染源监测

| 项目 | 监测时间 监测频次 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | / | / | / | / |
| 水 | 监测时间： 2021.3.1-2021.3.2 监测频次：监测一期、连续两天采样，每天3次 | 坝头库区上游30-50米处以及发电房尾水排放处 | pH、水温、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类 | 符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
| 气 | / | / | / | 无大气污染，未作监测 |
| 声 | 监测时间： 2021.3.1-2021.3.2 监测频次：监测一期、连续两天采样，每天昼间夜间各1次 | 发电厂房四周各1个点 | 等效连续A声级Leq | 符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 电磁 振动 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 表9环境管理状况及监测计划

一、环境管理机构设置（分施工期和运行期） 施工期设置1人负责工程环保管理，目前施工期已结束。运营期有电站运行人员进行管理。

二、环境监测能力建设情况 施工期间，因影响范围仅限于施工工地，施工单位及时采取各种措施消除影响，未对施工时产生影响的气、声的监测进行记录，施工期间没有发生污染事件。 运营过程中主要污染物为水电机组运行机械噪声以及工作人员产生的生活污水和生活垃圾。周围无噪声敏感点，项目由电站运行人员做为环保管理人员，负责电站内生活污水处理设施的运行情况，不得随意排入地表水环境中；生活垃圾定期清理，防止蚊蝇滋生。定期委托有资质的监测部门进行监测，观测期达标情况。 本电站无环境监测资质，环境监测均委托有资质单位进行监测。

三、环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况 无。

四、环境管理状况分析与建议 本项目施工单位为平和县芦溪镇西新村上块水电站，由法人代表陈明权全面负责工程建设期各项管理工作，包括职工环境教育培训及现场环境污染与生态破坏督查、整改落实等。并设立专门的临时环境保护管理机构，机构的职责是：贯彻执行环境保护法规和标准，组织制定工程环境保护管理规章制度，组织进行环保设施的建设与运行操作学习，制定并组织实施施工期的环境保护规划，检查监督环保设施的运行情况，防止环境污染。 运营期由电站运行人员负责区内的环保工作。 虽目前水电站运行良好，管理到位，但仍需要加强环保意识及环境管理力度。具体建议如下： 定期对水电站工作人员进行环保宣传，防止对环境造成影响； 制定监测计划，加强运行期生活污水、生活垃圾管理监测工作，一旦发现问题及时采取措施。

# 表10调查结论与建议

一、调查结论 根据平和县芦溪镇西新村上块水电站水电站环境保护验收监测和调查结果，该项目在建设实施过程和运营中，基本按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，较好的落实了环评报告和环评批复之意见中要求的环保设施和措施。 、生态环境影响调查结论 本项目厂房及其他永久性占地破坏的自然景观主要是河滩、黄坡地等，景观价值较低电站建设对景观资源的影响较小。电站的建设对工程区内动物栖息地及活动范围产生一定程度的影响，但因动物具有主动趋避性，且工程区外存在大量适生环境，可容纳迁移的动物种群栖息，工程区内减少的动物可能植迁往工程区外生存。所以工程建设虽然会造成局部区域内的动物种类及数量减少，但对大范围区域内的种类及数量影响较小。工程建设及运营阶段，未造成河段内鱼类大幅度减少，项目建设对河段内及下游河段的鱼类生境的影响较小。 本项目占用林地面积不大，其次为河流水面，对土地资源利用的影响甚微，因此工程建设对当地生态环境影响较小。 根据调查问询，在工程施工建设过程中，工程施工未引起大面积严重水土流失，水土保持工程基本完好，发挥了防治因工程建设引发水土流失的作用，基本上控制了因工程建设而造成的水土流失，工程对生态环境造成的破坏和影响已基本得到了恢复，达到水土流失防治目标。 （2）、水环境影响调查结论 根据现状监测结果，各监测断面指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准要求，水质良好；职工生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌施肥，对周边水环境影响较小。 （3）、声环境影响调查 本次调查对平和县芦溪镇西新村上块水电站水电站发电厂房四周厂界的噪声进行检测，根据检测结果，厂界四周噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，对周边环境影响较小。 （4）、固体废物影响调查 项目运营产生的固体废物主要为职工人员生活垃圾以及设备维修产生部分废机油。 生活垃圾经过集中收集后，交由环卫部门统一清运处置；目前项目产生部分的废机油均用于设备润滑，能够机械自身消纳，不外排，待废机油量大后应存放于危废间，交由有资质单位进行处理。验收调查期间会发现垃圾随意倾倒的现象发生，因此本项目固体废物对周边环境影响较小。 二、不得提出验收合格意见情形对比 序号 《办法》规定不得提出验收合格意见的情形 调查评价结果 1 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； 无此情形 2 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； 污染物达标排放 3 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的； 不存在重大变更 4 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； 生态已经恢复 5 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； 本项目未纳入排污许可管理 6 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； 无分期建设 7 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； 未受处罚 8 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； 内容无缺项、遗漏，结论明确 9 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 无此情形 三、总结论 根据平和县芦溪镇西新村上块水电站水电站环境保护验收监测和调查结果表明，该项目在建设实施过程和运营中不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条不得提出验收合格意见的9条情形，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，较好的落实了环评报告表和环评批复意见中要求的环保设施与措施；该项目的建成运营在生态环境保护、水环境保护方面，基本符合国家的有关要求；在充分落实报告表提及建议和措施的基础上，保证了保脱水区间的生产、生态环境用水，项目建设符合竣工环境保护验收条件。 四、建议 1、加强项目绿化日常维护和保养，做好隔音降噪设施的维护。 2、加强水库库区的清洁，定期打捞库区和进水口的落叶、残渣。 3、加强废油的储存及管理，废油使用量少，应及时转移。

# 附件1平和县芦溪镇西新村上块水电站水电站水质调查与分析

为更详细了解项目建设运行后水电站地表水水质状况，在已有资料的基础上，委托福建闽晋南检测技术有限公司于2021年3月1-2日在水库坝前30-50m处及发电房尾水排放处2个断面进行了水质监测分析。

## 1.1验收监测质量保证措施

为保证验收监测结果的准确可靠，监测期间的样品采集、运输和保存均按照《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）技术规定实施。所有参加监测的技术人员均持证上岗，使用经计量部门检定合格并在有效试用期内的仪器。按要求采集10%的平行密码样、分析标准样和室内平行样。采样记录、分析结果和监测报告，按规定进行以及审核。

## 1.2监测时间、监测断面及监测点位布设

1.2.1监测时间

监测时间：2021年3月1-2日

1.2.2采样频次

监测一期、连续两天采样，每天1次。

1.2.3监测项目

监测项目包括：pH、水温、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类

1.2.4监测断面及监测点位

设置的监测断面和点位见表1-1，具体点位图见监测报告附图。

表1-1监测点位设置一览表

| 断面编号 | 断面位置 |
| --- | --- |
| 1# | 水库坝前30-50m处 |
| 2# | 发电房尾水排放处 |

1.2.5参照标准和分析方法

项目地表水水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值；具体分析方法见表1-2。

表1-2水质现状监测项目与分析方法一览表

| 检测项目 | 方法标准号 | 方法名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | pH值 | GB 6920-1986 | 玻璃电极法 | / |
|  | 水温 | GB 13195-1991 | 温度计或颠倒温度计测定法 | 0.2℃ |
|  | 溶解氧 | HJ 506-2009 | 电化学探头法 | / |
|  | 化学需氧量 | HJ 828-2017 | 重铬酸盐法 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | HJ 505-2009 | 稀释与接种法 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | GB 11893-1989 | 钼酸铵分光光度法 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 | HJ 636-2012 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 0.05mg/L |
|  | 石油类 | HJ 970-2018 | 紫外分光光度法 | 0.01mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | GB 11892-1989 | 酸性高锰酸钾法 | 0.5mg/L |

1.2.6监测结果

水质检测结果表1-3。

表1-3 地表水水质检测结果汇总

| 监测时间 | 监测点位 | 监测项目 | 单位 | 检测结果 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 2021.3.1 | 坝头库区上游30-50m处 | pH | / | 7.39 | 7.27 | 7.34 | 6～9 |
|  |  | 水温 | ℃ | 17.9 | 18.1 | 18.0 | / |
|  |  | 溶解氧 | mg/L | 8.27 | 8.19 | 8.22 | ≥5 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 9 | 8 | 9 | ≤20 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.1 | 1.8 | 2.2 | ≤4 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.043 | 0.040 | 0.038 | ≤1.0 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 0.13 | 0.12 | 0.15 | ≤1.0 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ≤0.2 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ≤0.05 |
|  |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.5 | 1.4 | 1.3 | ≤6 |
|  | 发电房尾水排放处 | pH | / | 7.43 | 7.40 | 7.19 | 6～9 |
|  |  | 水温 | ℃ | 18.6 | 18.2 | 18.6 | / |
|  |  | 溶解氧 | mg/L | 8.12 | 8.15 | 8.19 | ≥5 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 11 | 10 | 11 | ≤20 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.4 | 2.1 | 2.3 | ≤4 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.051 | 0.054 | 0.059 | ≤1.0 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 0.28 | 0.28 | 0.27 | ≤1.0 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.09 | 0.07 | 0.07 | ≤0.2 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.04 | 0.02 | 0.03 | ≤0.05 |
|  |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.6 | 1.5 | 1.4 | ≤6 |
| 2021.3.2 | 坝头库区上游30-50m处 | pH | / | 7.12 | 7.16 | 7.14 | 6～9 |
|  |  | 水温 | ℃ | 18.1 | 18.6 | 18.2 | / |
|  |  | 溶解氧 | mg/L | 8.20 | 8.18 | 8.24 | ≥5 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 11 | 10 | 9 | ≤20 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.5 | 2.1 | 2.2 | ≤4 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.040 | 0.046 | 0.035 | ≤1.0 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 0.16 | 0.20 | 0.11 | ≤1.0 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.04 | 0.02 | 0.01 | ≤0.2 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ≤0.05 |
|  |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ≤6 |
|  | 发电房尾水排放处 | pH | / | 7.18 | 7.18 | 7.19 | 6～9 |
|  |  | 水温 | ℃ | 18.4 | 18.6 | 18.4 | / |
|  |  | 溶解氧 | mg/L | 8.07 | 8.12 | 8.09 | ≥5 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 9 | 10 | 10 | ≤20 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.9 | 2.2 | 2.4 | ≤4 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.048 | 0.062 | 0.064 | ≤1.0 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 0.27 | 0.27 | 0.26 | ≤1.0 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.08 | 0.09 | 0.06 | ≤0.2 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ≤0.05 |
|  |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.4 | 1.8 | 1.8 | ≤6 |

1.3水质影响分析

1.3.1施工期水质影响

由于施工期已结束，缺乏施工期的监测数据，无法了解施工期水电站水污染影响程度。但根据项目区居民及相关回访，没有施工期水污染的现象发生。

1.3.2验收期

从检测结果可以看出：

各个监测断面pH、水温、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准要求，因此水质现状较好，项目运营期未对秀芦溪水环境造成污染，但还应加强水电站管理。

## 1.4水环境质量变化分析

1.4.1环评期库区水质

本项目环评时期无断面的水质监测数据，经查阅《漳州市地表水环境功能区划》（漳政[2000]综31号），芦溪地表水功能区划为III类，水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水质标准。本项目位于芦溪直流秀芦溪上，秀芦溪未列入功能区划，因此秀芦溪功能区划暂执行芦溪地表水功能区划。

1.4.2施工期库区水质

由于施工期已结束，缺乏施工期的监测数据，无法了解施工期库区水污染影响程度。但根据项目区相关调查，没有施工期水污染的现象发生。

1.4.3验收时库区水质

根据本次监测的结果见表1-3，据综合分析监测数据，平和县芦溪镇西新村上块水电站水电站运行至今水质总体变化不大，可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应的III类水质标准要求。在今后的运营中继续加强管理，加强水质跟踪监测。

## 1.5废水排放及处理调查

经现场调查了解，项目目前废水主要为职工生活污水，由于生活污水产生量极少，生活污水经化粪池处理后用于厂区内菜地的灌溉，不向水体排放。

## 1.6建议

（1）在流域两侧附近的村庄加强环保宣传，合理使用化肥、农药，减少地表汇流中营养元素对水体的影响。

（2）加强运行期水质监测工作，一旦发现问题及时采取措施。

# 附件2平和县芦溪镇西新村上块水电站水电站声环境现状调查与分析

为更详细了解项目建设运行后水电站地表水水质状况，在已有资料的基础上，委托福建闽晋南检测技术有限公司于2021年3月1-2日在发电机房四周进行噪声检测。

## 2.1验收监测质量保证措施

为保证验收监测结果的准确可靠，监测期间按照GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中环境噪声监测要求实施。所有参加监测的技术人员均持证上岗，使用经计量部门检定合格并在有效试用期内的仪器。监测记录、分析结果和监测报告，按规定进行以及审核。

## 2.2监测时间及监测点位布设

2.2.1监测时间

监测时间：2021年3月1-2日

2.2.2监测频次

监测一期，每个监测点位每日监测一次，每日昼、夜间各一次。

2.2.3监测项目

等效连续A声级Leq。

2.2.4监测点位

声环境验收监测点位布设和采样按照GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中环境噪声监测要求进行电机房四周各设置一个监测点位，具体位置见下图。

图2-1 噪声检测点位示意图

2.2.5监测结果

发电机厂房噪声检测结果见下表2-1。

表2-1 厂界噪声检测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果 dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 场界东侧1m | 2021.3.1 | 昼间 | 50 |
|  |  | 夜间 | 41 |
| 场界南侧1m |  | 昼间 | 48 |
|  |  | 夜间 | 42 |
| 场界西侧1m |  | 昼间 | 48 |
|  |  | 夜间 | 39 |
| 场界北侧1m |  | 昼间 | 50 |
|  |  | 夜间 | 42 |
| 场界东侧1m | 2021.3.2 | 昼间 | 50 |
|  |  | 夜间 | 40 |
| 场界南侧1m |  | 昼间 | 49 |
|  |  | 夜间 | 39 |
| 场界西侧1m |  | 昼间 | 48 |
|  |  | 夜间 | 38 |
| 场界北侧1m |  | 昼间 | 47 |
|  |  | 夜间 | 39 |

## 2.3噪声影响分析

2.3.1施工期噪声影响

由于缺乏施工期的监测数据，无法了解施工期噪声污染影响程度。但根据项目区居民及有关村民回访，没有施工期噪声污染的现象发生。

2.3.2验收期噪声影响

从检测结果可以看出：各个监测点位均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准的要求。

## 2.4声环境质量变化分析

施工期无噪声监测资料，根据本次监测的结果，现状声环境质量良好。在今后的运营中加强管理，确保设备正常运营，并加强噪声跟踪监测。

## 2.5噪声污染及处理调查

经现场调查了解，项目噪声主要为发电机组设备运行时产生的噪声，由于发电设备经过发电机房墙体隔声及空间距离逐步衰减后，对周边环境影响较小。

## 2.6建议

- 在闸坝区域加强环保宣传，合理使用引水发电设备；

- 加强运行期噪声监测工作，一旦发现问题及时采取措施。

# 附图1：项目地理位置图

# 附图2：项目周边环境图

| 电站东侧 | 电站南侧 |
| --- | --- |
| 电站西侧 | 电站北侧 |

# 附件1营业执照

# 附件2环评批复

附件3一站一策方案

附件4平和县水利局根据漳州市韩江水系(500km2以下)流域综合规划报告汇编》出具的情况说明

# 附件5农灌协议

# 附件6 《漳州市人民政府办公室关于进一步做好水电站清理整治工作的通知》（漳政办[2021]54号）

# 附件7检测报告